Для того чтобы вставка двух клавишного контрольного выключателя с двумя светодиодами арт. №014500 работала в режиме стандартной подсветки, необходимо осуществить  следующую схему подключения:

- подключить провод на один вход фазы (L);

- установить две перемычки, которыми необходимо соединить:

а) два входа фазы(L), как показано на рисунке - чёрный провод (поставляется в комплекте)

б) нижний вход фазы и вход нейтрального провода

- нейтральный провод в таком варианте НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!